## Slide 1
С НАМИ КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО, УДОБНО!

## Slide 2
Назначение – энергоэффективное охлаждение/увлажнение воздуха в зданиях и сооружениях различного спектра назначений.
ОХЛАЖДЕНИЕ – все типы зданий и помещений, где допускается применение адиабатический способ охлаждения воздуха.
УВЛАЖНЕНИЕ:
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МИКРОКЛИМАТУ.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МИКРОКЛИМАТУ.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЛОКАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ.
ОХЛАДИТЕЛИ/УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА ИСПАРИТЕЛЬНОГО (АДИАБАТИЧЕСКОГО) ТИПА

## Slide 3
Принцип действия испарительного (сотового) охлаждения/увлажнения воздуха основан на испарении влаги на молекулярном уровне с поверхности материала сотового увлажнения, имеющим большую площадь контактной поверхности за счет специальной ячеистой структуры и высокой абсорбционной способности.
При прохождении горячего, ненасыщенного воздуха через материал сотового увлажнения между водой, стекающей по поверхности материала и воздухом происходит процесс теплообмена (охлаждения воздуха), сопровождающимся переносом вещества (влаги), то есть, массообменом. В термодинамике такой процесс называется процессом адиабатического насыщения.
С энергетической точки зрения адиабатический процесс значительно эффективнее традиционных (механических) способов охлаждения/увлажнения воздуха, так как в максимальной степени используется внутренняя энергия воздуха и воды, а затраты внешней энергии сравнительно невелики.
Принцип действия

## Slide 4
Принцип действия
При испарении 1 г влаги на 1 кг воздуха температура воздуха снижается на 2,5⁰С

## Slide 5
УВЛАЖНЕНИЕ. Общие требования к микроклимату.
Качество воздуха в местах постоянного нахождения людей или их длительного пребывания регламентируется федеральными законами и предписаниями нормативной документации Российской Федерации - СНиП, ГОСТ и СанПин:
Федеральном законе №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» (актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»).
ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».
СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».
Несоблюдение температурно-влажностного режима в таких помещениях может повлиять на самочувствие и здоровье человека.

## Slide 6
УВЛАЖНЕНИЕ. Общие требования к микроклимату.
Административные здания, бизнес-центры и деловые комплексы (как правило класса А и А+)
Отели (как правило класса люкс)
Многоэтажные жилые комплексы и частные дома (бизнес-класс и элитная недвижимость)
Спортивные и оздоровительные центры
Правительственные учреждения
Образовательные учреждения

## Slide 7
УВЛАЖНЕНИЕ. Специальные требования к микроклимату.
Помещения, где хранятся, либо на постоянной основе находятся или временно экспонируются произведения искусства и коллекции, картины, скульптуры, книги, предметы быта, составляющие культурное наследие.
Исторические, отреставрированные либо вновь воссозданные помещения с уникальными элементами декора, деревянной мебелью и паркетом, чувствительных к колебаниям влажности.
Выращивание молодняка крупного рогатого скота (КРС), поросят и молодняка птицы.
Оказание услуг по аренде серверного оборудования, ячеек под клиентское серверное оборудование, облачные услуги и другие информационно-технологические услуги.
Несоблюдение температурно-влажностного режима в таких помещениях привести к необратимым повреждениям, вплоть до полного уничтожения, оборудования, объектов культурного наследия, изделий и продукции, а также гибели животных.

## Slide 8
УВЛАЖНЕНИЕ. Специальные требования к микроклимату.
Музеи, фондохранилища и частные коллекции
Культурно-досуговые учреждения
Храмы
Антиквариат
Дата центры, IT-компании
Агропромышленный комплекс

## Slide 9
УВЛАЖНЕНИЕ. Промышленность, локальные производственные процессы.
Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» предназначены для предотвращения неблагоприятного воздействия микроклимата рабочих мест, производственных помещений на самочувствие, функциональное состояние, работоспособность и здоровье человека. Правила распространяются на показатели микроклимата на рабочих местах всех видов производственных помещений и являются обязательными для всех предприятий и организаций.
Локальные производственные процессы, которые требуют особенных температурно-влажностных параметров воздуха, устанавливаемых технологией производства широкого спектра товаров оборонного, гражданского, либо двойного назначения.
Хранение и производство гигроскопичных материалов, деревянных или бумажных изделий.
Несоблюдение температурно-влажностного режима в таких помещениях привести к увеличению количества брака и повлиять на самочувствие и здоровье персонала.

## Slide 10
УВЛАЖНЕНИЕ. Промышленность, локальные производственные процессы.
Металлообработка
Мебельные фабрики, деревообрабатывающие предприятия
Полиграфия
Электроника, микроэлектроника
Приборостроение
Машиностроение
Авиастроение
Химия, полимеры.
Испытательные камеры
Энергетика

## Slide 11
ОХЛАЖДЕНИЕ.
Охлаждение испарительными охлаждающими панелями осуществляется в тех помещениях и производственных процессах, где технологически допускается использование такого способа охлаждения. Для охлаждения больших объемов воздуха данный способ является наиболее экономичным и предпочтительным.
Откорм и выращивание КРС, свиней и птицы, промышленное выращивание плодоовощной продукции и зелени.
Охлаждение жилых, производственных и специализированных помещений.
Предварительное охлаждения воздуха для климатического, энергетического и другого специализированного оборудования.

## Slide 12
ОХЛАЖДЕНИЕ.
Птицеводческие, животноводческие и тепличные комплексы
Машиностроение
Металлургия
Микроэлектроника
Дата-центры, майнинг-фермы
Энергетика

## Slide 13
ОБОРУДОВАНИЕ. Центральные кондиционеры.
Самый распространенный тип климатического оборудования, используемый повсеместно в частном, коммерческом и промышленном секторах. Функция – комплексная обработка воздуха, включая фильтрацию, нагрев и/или охлаждение, увлажнение, обеззараживание и подачу в помещение. В центральных кондиционерах применяются канальные охладители/увлажнители.

## Slide 14
ОБОРУДОВАНИЕ. Центральные кондиционеры. Канальный увлажнитель.
Водораспределительная насадка
Испарительный модуль GX40
Каплеотделитель
Насосная группа
Узел слива воды
Узел подачи воды
Поддон
Модульная испарительная кассета

## Slide 15
ОБОРУДОВАНИЕ. Центральные кондиционеры. Канальный увлажнитель.
Оздоровительный центр Verba Mayr), канальный испарительный увлажнитель Munters FA6.

## Slide 16
ОБОРУДОВАНИЕ. Центральные кондиционеры. Канальный увлажнитель.
Бытовые канальные увлажнители:
AIKEN ТУРКОВ

## Slide 17
ОБОРУДОВАНИЕ. Автономные охладители/увлажнители воздуха.
Автономные охладители/увлажнители воздуха предназначены для децентрализованного охлаждения воздуха и/или увлажнения воздуха помещений, либо для локального охлаждения отдельных участков помещений. Существуют в различных конфигурациях, для наружной или внутренней установки.
Munters HM3 10000
Fisair HEF4, Ликофлекс (г. Санкт-Петербург)
Keruilai MEC22, АйЭмТи (МО, г. Зеленоград)

## Slide 18
ОБОРУДОВАНИЕ. Автономные охладители/увлажнители воздуха.
Автономный увлажнитель воздуха Munters HM3 5000, ДатаПро (г. Москва)

## Slide 19
ОБОРУДОВАНИЕ. Автономные охладители/увлажнители воздуха.
Автономный охладитель воздуха

## Slide 20
ОБОРУДОВАНИЕ. Мобильные охладители воздуха.
Промышленное исполнение
Бытовое исполнение

## Slide 21
ОБОРУДОВАНИЕ. Предохладители воздуха для холодильного оборудования.
Применение испарительных охладителей для охлаждения входящего в конденсаторный блок или чиллер воздуха позволяет увеличить мощность существующего оборудования, снизить нагрузку на компрессор, снизить энергопотребление, расширить температурный диапазон эксплуатации оборудования, применить более компактное оборудование.
Компрессорно-конденсаторные блоки (драйкулеры, сухие градирни)

## Slide 22
ОБОРУДОВАНИЕ. Предохладители воздуха для холодильного оборудования.
Чиллеры

## Slide 23
ОБОРУДОВАНИЕ. Испарительные системы охлаждения для АПК. Птицеводство и животноводство.
Домашняя птица и животные очень чутко реагируют на изменения температуры и влажности. Повышение температуры до критических величин способно за короткий промежуток времени нанести серьезный ущерб здоровью животных, привести к потерям ресурсов и падению объема производства. Животные, не испытывающие теплового стресса, обладают лучшими показателями здоровья, более активны в плане репродукции, молочные коровы дают больше молока, и, в целом, при откорме животных падает показатель затрат корма на единицу продукции.

## Slide 24
ОБОРУДОВАНИЕ. Испарительные системы охлаждения для АПК. Птицеводство и животноводство.

## Slide 25
ОБОРУДОВАНИЕ. Испарительные системы охлаждения для АПК. Теплицы.

## Slide 26
ОБОРУДОВАНИЕ. Предохладители воздуха для газотурбинных установок.
В условиях роста энергопотребления, учитывая в целом возрастающую роль парогазовых и газотурбинных установок в электроэнергетике России, повышение их эффективности путем охлаждения рабочего воздуха становится чрезвычайно актуальной задачей. Используя преимущества адиабатических систем охлаждения воздуха, выработку электроэнергии на современных энергоблоках такого типа в теплый период года можно увеличить на величину до 25%.